ICS 13.340.99

C 73

中华人民共和国国家标准

GB 24542—××××

坠落防护 带刚性导轨的自锁器

Personal fall protection equipment —Guided type fall arrester including

a rigid anchor line

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2021.8） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

目  次

前言	II

引言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	2

5　测试方法	4

6　检验规则	17

7　标识	18

8　制造商提供的信息	18

附录A 带刚性导轨的自锁器安装及构成示意图	20

参考文献	22

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB 24542-2009。本标准与GB 24542-2009相比，主要变化如下：

增加了缓冲装置、阻挡装置、A型阻挡装置、B型阻挡装置、最大额定载荷、最小额定载荷、支架等的定义（见第3章）；

增加了设计和结构（见4.1）；

增加了装配性能（见4.2）；

增加了静态强度（见4.3）；

增加了缓冲装置静态强度（见4.3.2）；

增加了阻挡装置静态强度（见4.3.3）；

增加了动态性能（见4.4）；

增加了工况性能（见4.5）；

增加了制造商提供的信息（见第8章）；

修改了范围（见范围）；

修改了坠落距离、锁止距离的定义（见第3章）；

修改了测试方法（见第5章）；

修改了标识（见第7章）；

修改了附录A（见GB 24542-2009附录A）；

删除了安全绳、缓冲器、连接绳、打开点、打开装置等的定义（见GB 24542-2009第3章）；

删除了总则（见GB 24542-2009第4.1）和一般要求（见GB 24542-2009第4.2）；

删除了整体动态负荷性能（见GB 24542-2009第4.4）；

删除了导轨静态负荷性能（见GB 24542-2009第4.5）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为GB 24542-2009；

——本次为第一次修订。

坠落防护 带刚性导轨的自锁器

范围

本文件规定了包括带刚性导轨自锁器的技术要求、测试方法、检验规则、永久标识、制造商提供的信息。

本文件适用于与垂直方向成15°夹角之内安装的带刚性导轨的自锁器。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23469 坠落防护 连接器

GB 38454 坠落防护 水平生命线装置

GB 6095 安全带

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

术语和定义

GB/T 12903界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

自锁器 guided type fall arrester

附着在导轨上,可随使用者的移动沿导轨特定方向滑动，由坠落动作引发制动作用的部件。

刚性导轨 rigid anchor line

使用金属支架等装置按一定间隔固定在梯子或其它结构上，用于附着自锁器的刚性部件。

自锁器可在刚性导轨上滑动，发生坠落时自锁器可锁止在刚性导轨上。

带刚性导轨的自锁器 guided type fall arrester including a rigid anchor line

坠落防护系统的一部分，由自锁器和刚性导轨组成。

自锁器和刚性导轨作为一个整体测试、确认和使用，安装及构成示意图见附录。

转向器 deflector

连接水平、垂直刚性导轨，可以改变自锁器运动方向的部件。

缓冲装置 energy dissipating element

带刚性导轨的自锁器中用于吸收冲击能量的部件。

连接器 connecting element

具有常闭活门的，用于坠落系统中各组成部分之间进行相互连接与分离的部件。

A型阻挡装置 stop type A

防止自锁器在上升或下降过程中意外通过某一特定点或脱离刚性导轨。

B型阻挡装置 stop type B

防止自锁器在坠落过程中意外通过某一特定点或脱离刚性导轨。

最大额定载荷 maximum rated load

制造商规定的人员最大质量，包括所携带的工具和设备。

最大额定载荷以千克（kg）表示，不应小于100 kg。

最小额定载荷 minimum rated load

制造商规定的人员最小质量，不包括所携带的工具和设备

最小额定载荷以千克（kg）表示。

支架 bracket

固定刚性导轨的构件。

锁止距离 locking distance HLD

工况性能测试中，自锁器从初始位置到最终位置的垂直距离。

坠落距离 arrest distance HAD

动态性能和工况性能测试中，测试重物从初始位置到最终位置的垂直距离。

技术要求

设计和结构

刚性导轨应能按照制造商的安装说明，按一定间隔用金属支架等装置固定于梯子、杆塔或其它结构。

部件应表面光滑，无材料和制造缺陷，无毛刺和锋利边缘。

各部件的设计不应造成使用者意外伤害，应能避免由于使用者误操作而引起的保护功能失效。

应能防止自锁器从刚性导轨意外脱离。

连接器与自锁器之间串联的部件应与自锁器不可拆卸。

非金属缓冲装置应加护套以防止磨损。

外露边缘或尖角的倒角半径应不小于0.5 mm。

使用的连接器应符合GB/T 23469的要求。

与转向器连接使用的水平坠落防护装置应符合GB 38454的要求。

自锁器应具有自动锁止功能，不应仅依靠惯性锁止。

当自锁器安装到刚性导轨时，应有防反装措施。

使用过程中，自锁器应能随使用者上下移动，无需手动干预。

可打开的阻挡装置在打开时须手动操作，应能自动关闭，且不得从刚性导轨上移除。

从刚性导轨上拆下自锁器必须经过至少两个连续明确的动作才能完成。

装配性能

按5.2进行测试，施加1 kN横向载荷，自锁器不应与刚性导轨分离，且自锁器和刚性导轨均无永久变形。

静态强度

整体静态强度

按5.3.1进行测试，应能承受15 kN的载荷，自锁器不应与刚性导轨分离，连接器不应打开，且所有部件均无断裂。

缓冲装置静态强度

按5.3.2.2进行测试，施加2kN载荷，缓冲装置永久变形不应大于20 mm。

按5.3.2.3非金属缓冲装置应能承受22 kN的载荷，不应断裂。

阻挡装置静态强度

按5.3.3.2进行测试，A型阻挡装置应能承受2 kN的载荷，不应断裂。

按5.3.3.3进行测试，B型阻挡装置应能承受12 kN的载荷，不应断裂。

动态性能

按5.4进行测试，冲击力峰值不应大于6 kN，坠落距离HAD不应大于1.2m，测试重物不应接触地面。

工况性能

正向状态

按5.5.1进行测试，锁止距离HLD不应大于0.2 m，坠落距离HAD不应大于1.2 m，测试重物不应接触地面。

后仰状态

按5.5.2进行测试，锁止距离HLD不应大于0.2 m，坠落距离HAD不应大于1.2 m，测试重物不应接触地面。

侧向状态

按5.5.3进行测试，锁止距离HLD不应大于0.2 m，坠落距离HAD不应大于1.2 m，测试重物不应接触地面。

本要求不适用于可在刚性导轨上自由旋转的自锁器。

倾斜状态

按5.5.4进行测试，锁止距离HLD不应大于0.2 m，坠落距离HAD不应大于1.2 m，测试重物不应接触地面。

可靠性

按5.6进行测试，自锁器均应正常锁止。

耐腐蚀性

按5.7进行测试，所有金属部件不应出现红锈等明显腐蚀，允许出现白斑。

本条款不适用于特定腐蚀性环境（如海上、化工厂）中的耐腐蚀性要求。

特殊环境下的锁止性能

按5.8进行测试，锁止距离HLD不应大于0.2 m，测试重物不应接触地面，自锁器解锁后可在刚性导轨上顺畅滑动，正常工作。

测试方法

设计和结构

按制造商提供的信息安装刚性导轨和自锁器，至少包括接头和两个最大跨度长度的钢轨。通过观察、触摸、测量等方式判定是否符合4.1.1~4.1.9。必要时拆开测试样品检查内部部件。

两名试验人员使用5.1.1所述试样进行攀爬试验，攀爬试验应覆盖试验导轨的全长，判定是否符合4.1.10~ 4.1.14。试验人员身高体重分别在160 cm～190 cm、60 kg～95 kg范围内，应穿戴符合GB 6095的安全带，具有前挂点。

如果刚性导轨可以安装在不同的方向（如侧倾角、前倾角），在每个方向重复上述步骤测试。

试验人员应有独立于试验样品外的安全保护措施。

装配性能

测试设备

力加载设备,分辨力不低于1N，加载过程中不应对试样产生冲击。

测试步骤

按制造商提供的信息，安装最大跨度的刚性导轨；

将自锁器放置在最大跨度中点，见图1a；

沿导轨垂直方向，分别给自锁器的连接元件施加侧向、正向试验荷载kN，保持 min，见图1a，记录损坏情况；

若导轨包含接头，将自锁器放置在导轨接头处重复步骤c），见图1b；

将自锁器放置在支架上重复步骤c），见图1c。

单位：mm

F—静载荷；

1—支架；

2—刚性导轨；

3—自锁器；

4—导轨接头。

装配性能测试示意图

静态强度

整体静态强度

测试设备

力加载设备,量程不小于30 kN，分辨力不低于1N，加载过程中不应对试样产生冲击。

测试步骤

- 导轨试样应包括最大跨度。如果跨度中间无接头，将自锁器放置在跨度中间进行测试；如果跨度中间存在接头，将自锁器靠近接头进行测试；如果自锁器能在顶部支架上方移动，则将自锁器放置在顶部阻挡装置处进行测试，见图2；

- 按制造商的说明将刚性导轨和自锁器安装在试验装置中，处于锁止状态；

- 沿坠落方向施加试验荷载 kN，加载时间 min，记录损坏情况。

单位：mm

a—最大跨度；

F—静载荷；

1—刚性导轨；

2—导轨接头；

3—A型阻挡装置；

4—支架；

5—自锁器。

整体静态强度及非金属缓冲部件静态强度测试示意图

缓冲装置静态强度

测试设备

力加载设备,量程不小于30 kN，分辨力不低于1N，加载过程中不应对试样产生冲击。

缓冲装置永久变形测试步骤

- 导轨试样应包括最大跨度。如果跨度中间无接头，将自锁器放置在跨度中间进行测试；如果跨度中间存在接头，将自锁器靠近接头进行测试，见图2；

- 按制造商的说明将刚性导轨和自锁器安装在试验装置中，处于锁止位置；

- 沿坠落方向施加试验荷载 kN，加载时间 min；

- 释放试验荷载后，测量永久变形。

非金属缓冲装置静态强度测试步骤

- 导轨试样应包括最大跨度。如果跨度中间无接头，将自锁器放置在跨度中间进行测试；如果跨度中间存在接头，将自锁器靠近接头进行测试，见图2；

- 按制造商的说明将刚性导轨和自锁器安装在试验装置中，处于锁止位置；

沿坠落方向施加试验荷载 kN，加载 min，记录损坏情况。

阻挡装置静态强度

测试设备

力加载设备,量程不小于30 kN，分辨力不低于1N，加载过程中不应对试样产生冲击。

A型阻挡装置

将刚性导轨和自锁器安装在试验装置上，自锁器位于与A型阻挡装置接触的位置，处于未锁止状态。沿导轨方向给自锁器施加试验荷载kN，保持 min，见图3。

F—静载荷；

1—自锁器；

2—A型阻挡装置；

3—刚性导轨。

A型阻挡装置静态强度测试示意图

B型阻挡装置

将刚性导轨和自锁器安装在试验装置上，自锁器位于与B型阻挡装置接触的位置，处于未锁止状态。沿导轨方向给自锁器施加试验荷载kN，保持 min，见图4。

F—静载荷；

1—自锁器；

2—B型阻挡装置；

3—刚性导轨。

B型阻挡装置静态强度测试示意图

整体动态性能

测试设备

测试结构

应为刚性结构、具备提升功能，并能调整释放点与测试挂点间的相对位置；测试挂点在承受20 kN的作用力时，最大位移小于1 mm。

释放装置

应确保测试重物在释放时的初速度为０m/s，并以自由落体的状态下落。

测试重物

质量（100±1）kg的金属圆柱体，公称直径为（200±10）mm，顶端有中心吊环及偏心吊环，偏心吊环距圆柱体边缘25 mm。

动态力测量装置

动态力传感器量程应不小于10 kN，精确度为±2％。

装置采样频率不低于1 kHz，并带有滤波装置。

装置连续采样时间不低于20 s。

装置可显示采样区间内的冲击力峰值，分辨力不低于1 N。

距离测量装置

量程应满足测试需要，分辨力不低于1 cm。

测试步骤

- 按制造商提供的信息，垂直安装最大跨度的刚性导轨；

- 将自锁器通过力传感器连接至测试重物的偏心吊环；

- 将释放装置连接至自锁器；

- 提升测试重物，使自锁器与顶部支架距离不大于300 mm，并处于未锁止状态，见图5。对于采用槽、孔等结构锁紧的刚性导轨，将自锁器放置在其中一个结构的正下方；

- 释放装置与导轨的水平距离不大于300 mm，见图5；

- 释放测试重物，测量并记录坠落过程中的冲击力峰值；测试重物静止后，测量并记录坠落距离HAD。

单位：mm

HAD—坠落距离；

1—力传感器；

2—释放装置；

3—自锁器；

4—测试重物；

5—刚性导轨；

6—连接绳；

7—支架；

8—缓冲装置（如适用）。

整体动态性能测试示意图

工况性能

正向状态

测试设备

测试重物为金属圆柱体，公称直径（200±10）mm，顶端有中心吊环及偏心吊环，偏心吊环距圆柱体边缘25 mm，质量根据最小额定载荷及最大额定载荷调整，公差为（±1） kg。

其他测试设备同5.4.1.1、5.4.1.2、5.4.1.5。

测试步骤

- 测试重物分别采用最小额定载荷和最大额定载荷；

- 按制造商提供的信息安装刚性导轨试样，导轨长度至少应为2.0 m，见图6；

- 测试重物中心吊环连接释放装置，偏心吊环连接自锁器；

- 提升测试重物，使自锁器与顶部支架距离不大于300 mm，并处于未锁止状态，见图6。对于采用槽、孔等结构锁紧的刚性导轨，将自锁器放置在其中一个结构的正下方；

- 释放测试重物。测试重物静止后，测量并记录锁止距离HLD和坠落距离HAD。

单位：mm

HLD—锁止距离；

1—刚性导轨；

2—自锁器；

3—支架；

4—附加支架（按制造商提供的信息）；

5—释放装置；

6—缓冲装置（如适用）；

7—测试重物。

正向状态工况性能测试示意图

后仰状态

测试设备

导向绳为标称直径8 mm的钢丝绳，其顶部固定点与自锁器初始位置垂直距离至少为3m。导向绳与测试重物中心吊环水平距离为 mm，含载荷传感器的横向连接不超过1 kg，见图7。

测试重物同5.5.1.1.1；悬挂在导向绳上的配重质量为（150±1） kg。

滑轮直径为 mm，能够紧贴在导向绳上。

其他测试设备同5.4.1.1、5.4.1.2、5.4.1.5。

测试步骤

- 测试重物分别采用最小额定载荷和最大额定载荷；

- 按制造商提供的信息安装刚性导轨试样，导轨长度至少应为2.0 m，见图7；

- 测试重物中心吊环连接释放装置，偏心吊环连接自锁器；

- 提升测试重物，使自锁器与顶部支架距离不大于300 mm，并处于未锁止状态，见图7。对于采用槽、孔等结构锁紧的刚性导轨，将自锁器放置在其中一个结构的正下方；

- 横向连接的一端连接测试重物中心吊环，另一端连接滑轮导向装置。导向绳通过150 kg配重拉紧，使横向连接载荷达到 N；

- 释放测试重物。测试重物静止后，测量并记录锁止距离HLD和坠落距离HAD。

单位：mm

HLD—锁止距离；

HAD—坠落距离；

1—支架；

2—附加支架（按制造商提供的信息）；

3—自锁器；

4—滑轮导向装置；

5—导向绳；

6—释放装置；

7—含载荷传感器的横向连接；

8—测试重物；

9—150kg配重。

后仰状态工况性能测试示意图

侧向状态

测试设备

同5.5.1.1。

测试步骤

- 测试重物采用最大额定载荷；

- 按制造商提供的信息安装刚性导轨试样，导轨长度至少应为2.0 m，见图8；

- 测试重物中心吊环连接释放装置；附加连接一端连接自锁器，另一端连接测试重物偏心吊环；

- 提高测试重物，使测试重物侧边距自锁器连接点不超过210 mm，自锁器与顶部支架距离不大于300 mm，并处于未锁止状态。对于采用槽、孔等结构锁紧的刚性导轨，将自锁器放置在其中一个结构的正下方；

- 释放测试重物。测试重物静止后，测量并记录锁止距离HLD和坠落距离HAD；

- 如果制造商声明刚性导轨前倾角度大于1°，则以制造商规定的最大前倾角度重复上述步骤。

单位：mm

HLD —锁止距离；

HAD—坠落距离；

1—支架；

2—附加支架（按制造商提供的信息）；

3—刚性导轨；

4—自锁器；

5—210mm附加连接；

6—连接绳；

7—释放装置；

8—测试重物。

侧向状态工况性能测试示意图

倾斜状态

测试设备

同5.5.1.1。

测试步骤

- 测试重物分别采用最小额定载荷和最大额定载荷；

- 按制造商提供的信息以最大侧倾角安装刚性导轨，最大侧倾角范围（5°~15°），公差，导轨长度至少应为2.0 m，见图9；

- 测试重物中心吊环连接释放装置，偏心吊环连接自锁器；

- 提高测试重物，自锁器与顶部支架距离不大于300 mm，并处于未锁止状态。对于采用槽、孔等结构锁紧的刚性导轨，将自锁器放置在其中一个结构的正下方；

- 释放测试重物。测试重物静止后，测量并记录锁止距离HLD和坠落距离HAD。

HLD—锁止距离；

HAD—坠落距离；

1—支架；

2—附加支架（按制造商提供的信息）；

3—刚性导轨；

4—自锁器；

5—缓冲装置连接部件（如适用）；

6—连接绳；

7—释放装置；

8—测试重物。

倾斜状态工况性能测试示意图

可靠性

- 取1 m长的刚性导轨样品，将自锁器安装在上面；

- 在自锁器连接元件末端悬挂5 kg的测试重物；

- 提升测试重物，使测试重物与刚性导轨间水平距离不应大于300 mm；

- 释放测试重物，观察自锁器是否正常锁止；

- 重复c）至d）步骤1000次。

耐腐蚀性能

- 将所有金属部件，根据GB/T 10125进行 h盐雾试验，在（20±2） ℃的环境下干燥 min，再重复一次；

总暴露时间为两次24 h盐雾暴露和两次60 min干燥。

检查试样。必要时可拆开试样检查内部构件。

特殊环境下的锁止性能

测试样品

分别取1 m长的刚性导轨样品，将自锁器安装在上面。

预处理

高温

将样品放入温度为（50±2）℃、相对湿度为（85±5）%的环境中2 h，取出后在180 s内按5.8.3进行测试。

低温

将样品放入温度为（-30±2）℃的环境中2 h，取出后在180 s内按5.8.3进行测试。

浸水

将样品浸入温度范围为（10～30）℃的水中2 h，取出后在180 s内按5.8.3进行测试。

浸油

将样品浸入温度为（20±2）℃的0#柴油中30 min，取出后自然晾干24 h，按5.8.3进行测试。

粉尘

粉尘试验箱

容积为1 m3的试验箱，带有可吹入0.6 MPa气流的通气管，箱顶装有一条绳索可与自锁器相连，用于调整自锁器在刚性导轨上的位置。试验箱如图10所示：

H=200 mm；

1—直径为6 mm的通气管；

2—容积为1 m3的试验箱；

3—箱底面。

粉尘试验箱示意图

处理步骤

a) 将样品竖直安装在试验箱中，箱底放置（4.5±0.5） kg的干燥水泥粉；

b) 每隔5 min，由通气管吹入2 s的气流；

c) 每隔1 h改变自锁器在刚性导轨上的位置；

d) 共进行5 h，完成后静置15 min，取出样品后在180 s内按5.8.3进行测试。

锁止性能测试

- 测试重物采用最小额定载荷；

- 将导轨固定，测试重物中心吊环连接释放装置，偏心吊环连接自锁器，见图11；

- 提高测试重物，使自锁器与顶部支架距离不大于300 mm，并处于未锁止状态；释放装置与导轨的水平距离不大于300 mm；

- 释放测试重物。坠落后，在测试重物静止状态下，测量并记录锁止距离HLD；检查自锁器解锁后在刚性导轨上的滑动情况。

单位：mm

HLD —锁止距离；

1—释放装置；

2—自锁器；

3—测试重物；

4—刚性导轨；

5—支架；

6—缓冲装置（如适用）。

特殊环境下的锁止性能测试示意图

检验规则

检验类别

检验类别分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

生产企业应对所生产的产品批次逐批进行出厂检验，检验项目、批量范围、单项检验样本大小、不合格分类、单项判定见表1。

出厂检验要求

| 检验项目 | 批量范围 | 单项检验 样本大小 | 不合格 分 类 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| 设计和结构 静态强度 动态性能 工况性能 标识 | ＜500 | 3 | A | 0 | 1 |
|  | 501～5000 | 5 |  |  |  |
|  | ≥5001 | 8 |  |  |  |

型式检验

有下列情况时需进行型式检验：

新产品鉴定或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

正式生产后，当原材料、生产工艺、产品结构形式等发生较大变化，可能影响产品性能时；

停产超过半年后恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

国家有关主管部门提出型式检验要求时。

样本由提出检验的单位或委托第三方从企业出厂检验合格的产品中随机抽取，样品数量以满足全部测试项目要求为原则。

永久标识

自锁器上的永久标识应至少包括以下内容：

- 产品合格标志；

- 本标准号；

- 产品名称、规格型号；

- 制造商名称或标识；

- 生产日期、有效期限；

- 正确使用方向的标志；

- 最小和最大额定负荷。

刚性导轨上的永久标识应至少包括以下内容：

- 产品合格标志；

- 本标准号；

- 产品名称、规格型号；

- 制造商名称或标识；

- 生产日期、有效期限；

- 正确使用方向的标志；

- 匹配的自锁器型号和类型。

制造商提供的信息

应至少包括以下内容：

- 制造商及生产单位的名称、地址；

- 偏离垂直方向的最大安装角度（如适用）；

- 安装刚性导轨所需的最小荷载，以及荷载方向；

- 刚性导轨及自锁器的安装、使用限制，如气候、环境等；

- 使用者的质量（包括工具和设备）；

- 正确安装、使用的方法（包括图示）及注意事项；

- 为防止如果发生坠落时与障碍物相撞，在使用者下方所需的最小空间；

- 运输、清洁、维护、贮存的方法及注意事项；

- 定期检查的方法和部位；

- 整体报废或更换零部件的条件或要求；

- 警示信息：“自锁器不应被用于围杆作业及区域限制使用，如需要，应使用单独的系统”；

- 警示信息：“如果在上升或下降过程中全身式安全带松动，应再次从一个安全的位置正确调整”。

（资料性）
带刚性导轨的自锁器安装及构成示意图

1—刚性导轨；

2—垂直线；

3—可能结构区域；

α—左偏角(0至15°）；

β—右偏角（0至15°）；

γ—前倾角（0至15°）。

带刚性导轨的自锁器安装示意图

1—刚性导轨；

2—导轨连接件；

3—支架；

4—A或B型阻挡装置；

5—A型阻挡装置；

6—自锁器；

7—缓冲装置；

8—连接元件。

带刚性导轨的自锁器构成示意图

参 考 文 献

[1] ISO 10333-4:2002   Personal fall-arrest systems —— Part 4:Vertical rail and vertical lifelines incorporating a sliding-type fall arrester

[2] EN 353-1:2014   Personal protective equipment against falls from a height —— Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line

[3] EN 353-2:2002   Personal protective equipment against falls from a height —— Part 2: Guided type fall arresters including a flexible anchor line

[4] EN 364:1993   Personal protective equipment against falls from a height —— Test methods

_________________________________

《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》

(征求意见稿)

# 编制说明

标准编制组

## 一、工作简况

（一）任务来源

依据国家标准化管理委员会下达的国标委发〔2020〕34号文件“国家标准化管理委员会关于下达《乘用车燃料消耗量限值》等17项强制性国家标准制修订计划的通知”，国家标准计划《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》由TC112（全国个体防护装备标准化技术委员会）归口上报及执行，主管部门为应急管理部，计划号为20201954-Q-450。

（二）协作单位

本标准由北京市劳动保护科学研究所牵头起草。

（三）主要工作过程

主要工作过程如下；

——2020年8月成立了工作组，工作组成员对标准框架进行讨论，决定参考EN等先进标准的内容，结合我国的实际情况对标准进行制订。并制定标准工作计划；

——2021年3～5月工作组内部研讨、论证，进行必要的试验验证，形成标准讨论稿；

——2021年6～8月工作组以及相关方对标准讨论稿进行了多次讨论，标准起草组经过对讨论意见的收集、分析以及对标准文本的修改后形成《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》征求意见稿。

（四）起草人、起草人所在单位及其所做工作

标准主要起草人、起草人所在单位及其所做工作见表1。

表1 标准编制组主要起草人员及工作分工

| 起草人姓名 | 所在单位 | 起草过程中的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 陈倬为 | 北京市劳动保护科学研究所 | 负责项目起草、总体进度、质量及协调等各项工作 |

## 二、标准编制原则和强制性国家标准主要技术要求的论据

（一）标准编制原则

根据国家标准化的有关政策、法律、法规要求，以及坠落防护装备目前在我国的实际应用情况，此次《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》标准的修订遵循了以下原则：

学习、参考国外同类先进标准，结合国内应用的实际情况，在保证坠落防护装备安全使用的基础上，兼顾生产实际、经济效益，做到坠落防护装备的规范管理、合理选择、安全使用。在编写格式及标准用语上，按照GB/T 1.1-2020标准的规范化要求进行编写。

在选择国外先进参考标准过程中主要从标准适用范围、标准新旧程度、标准技术上指标的接受程度、市场需求以及我国国情等方面考虑。

（二）主要技术要求的依据（包括验证报告、统计数据等）及理由

1. 标准引用情况说明

标准引用情况见表2。

表2 标准引用情况

| 序 号 | 第一次出现 的条款号或 附录号 | 类型 | 主要内容 | 引用文件号/标准号 | 引用文件/标准名称 | 引用的主要相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.8 | 零部件要求 | 使用的连接器应符合GB/T 23469的要求 | GB/T 23469 | 坠落防护 连接器 | 技术要求 |
| 2 | 4.1.9 | 零部件要求 | 与转向器连接使用的水平坠落防护装置应符合GB 38454的要求。 | GB 38454 | 坠落防护 水平生命线装置 | 技术要求 |
| 3 | 5.1.2 | 测试人员防护 | 应穿戴符合GB 6095的安全带 | GB 6095 | 安全带 | 技术要求 |
| 4 | 5.7 | 测试方法 | 将所有金属部件，根据GB/T 10125进行 h盐雾试验 | GB/T 10125 | 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验 | 测试方法 |

2.主要技术要求的依据及理由

在修订标准过程中主要参考了ISO 10333-4、EN 353-1、EN 353-2、EN 364等标准。自锁器（国外标准中称为导向式防坠器）使用的轨道有刚性轨道和柔性轨道两种，欧盟标准中对应两种轨道制定有EN 353-1和EN 353-2 两个标准，分别对带刚性导轨的导向式防坠器、带柔性导轨的导向式防坠器做出规定；而ISO 10333-4中将轨道分为垂直轨道、永久垂直绳索与临时垂直绳索。从我国的实际应用情况来看，刚性导轨与柔性导轨的自锁器从生产单位、使用领域和技术要求上各有不同，区分较为明显，本标准在修订时，沿用自锁器旧国标的分类方法，参照EN 353-1：2014的新变化，对带刚性导轨的自锁器标准进行修订。

（三）新旧标准技术内容变化的依据和理由（修订标准需填写）

本文件代替GB 24542-2009。本标准与GB 24542-2009相比，主要变化如下：

——增加了缓冲装置、阻挡装置、A型阻挡装置、B型阻挡装置、最大额定载荷、最小额定载荷、支架等的定义（见第3章）；

——增加了设计和结构（见4.1）；

——增加了装配性能（见4.2）；

——增加了静态强度（见4.3）；

——增加了缓冲装置静态强度（见4.3.2）；

——增加了阻挡装置静态强度（见4.3.3）；

——增加了动态性能（见4.4）；

——增加了工况性能（见4.5）；

——增加了制造商提供的信息（见第8章）；

——修改了范围（见范围）；

——修改了测试方法（见第5章）；

——修改了标识（见第7章）；

——修改了附录A（见GB 24542-2009附录A）；

——删除了安全绳、缓冲器、连接绳、打开点、打开装置等的定义（见GB 24542-2009第3章）；

——删除了总则（见GB 24542-2009第4.1）和一般要求（见GB 24542-2009第4.2）；

——删除了整体动态负荷性能（见GB 24542-2009第4.4）；

——删除了导轨静态负荷性能（见GB 24542-2009第4.5）。

此次标准修订，根据相对应的国际标准体系及我国的实际国情和使用习惯等因素综合考虑，对原有标准的结构和内容进行了调整，详见表3。

表3 新旧标准技术内容变化情况

| 标准主要章节 | 旧标准 | 新标准 | 新标准修订内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1范围 | 适用于体重及负重之和不大于100 kg的人员使用的带刚性导轨的自锁器，当使用者的总质量（包括其工具和装备）超过100 kg时，应征询制造商的意见，并经测试合格后方可使用。 仅适用于垂直方向的导轨。 | 适用于与垂直方向成15°夹角之内安装的带刚性导轨的自锁器。 | 1.测试方法中增加了最大额定载荷、最小额定载荷情况下的性能测试，因此范围中删除体重限制。 2.实际使用时导轨并不全是垂直安装，因此增加了偏角。 |
| 3术语和定义 | 刚性导轨、自锁器、转向器、安全绳、缓冲器、连接器、连接绳、打开点、打开装置、下滑距离、坠落距离。 | 刚性导轨、自锁器、转向器、缓冲装置、连接器、A型阻挡装置、B型阻挡装置、最大额定载荷、最小额定载荷、支架、锁止距离、坠落距离。 | 根据技术要求和测试方法的修订情况，删除了安全绳、缓冲器、连接绳、打开点、打开装置，增加了缓冲装置、阻挡装置、A型阻挡装置、B型阻挡装置、最大额定载荷、最小额定载荷、支架等；修改了坠落距离、锁止距离的定义。 |
| 4技术要求 | 4.1总则； 4.2一般要求； 4.3整体静态负荷性能； 4.4整体动态负荷性能； 4.5导轨静态负荷性能； 4.6耐腐蚀性能； 4.7可靠性； 4.8特殊环境下的锁止性能。 | 4.1设计和结构； 4.2装配性能； 4.3静态强度： 4.3.1整体静态强度； 4.3.2缓冲装置静态强度； 4.3.3阻挡装置静态强度； 4.4动态性能； 4.5工况性能： 4.5.1正向状态； 4.5.2后仰状态； 4.5.3侧向状态； 4.5.4倾斜状态。 4.6可靠性； 4.7耐腐蚀性； 4.8特殊环境下的锁止性能。 | 1.根据产品的实际应用情况和防坠落系统其他产品标准的制修订情况，将总则和一般要求整合为设计和结构； 2.增加了装配性能要求，考察产品的安装性能； 3.增加了缓冲装置静态强度、阻挡装置静态强度，除了整体静态强度以外，对产品中的薄弱部件单独提出了静态强度要求； 4.增加了工况性能要求，对正向、后仰、侧向、倾斜四种工况状态下的产品性能提出了要求，考察更加全面，更加贴合实际使用情况。 |
| 5测试方法 | 5.1整体静态负荷测试； 5.2整体动态负荷性能； 5.3导轨静态负荷性能； 5.4耐腐蚀性能测试； 5.5可靠性测试； 5.6特殊环境下的锁止性能测试。 | 5.1设计和结构； 5.2装配性能； 5.3静态强度： 5.3.1整体静态强度； 5.3.2缓冲装置静态强度； 5.3.3阻挡装置静态强度； 5.4整体动态性能； 5.5工况性能： 5.5.1正向状态； 5.5.2后仰状态； 5.5.3侧向状态； 5.5.4倾斜状态。 5.6可靠性； 5.7耐腐蚀性能； 5.8特殊环境下的锁止性能。 | 修订了与技术要求相对应的测试方法。 |
| 6检验规则 | 6.1检验类别； 6.2出厂检验； 6.3型式检验 | 6.1检验类别； 6.2出厂检验； 6.3型式检验 | 出厂检验项目根据技术要求的修订情况进行了调整。 |
| 7标识 | 7.1自锁器上的永久标识； 7.2导轨上的永久标识； 7.3每套自锁器应带有一份产品说明书。 | 7.1自锁器上的永久标识； 7.2导轨上的永久标识。 | 根据防坠落系统其他产品标准的制修订情况，将产品说明书内容调整为第8章。 |
| 8制造商提供的信息 | 无 | 8制造商提供的信息 | 根据产品的实际应用情况对部分内容进行了修订。 |
| 附录A | 在水平导轨上使用的自锁器测试方法 | 带刚性导轨的自锁器安装及构成示意图 | 1.当导轨水平时，自锁器实际上不是依靠自锁功能起保护作用，而应将其看作水平挂点装置。在GB 24542-2009制定时，由于我国当时没有挂点的标准，在旧标准中列入了轨道倾斜时自锁器的要求，并且制定了水平导轨上使用的自锁器的性能测试方法作为资料性附录，这只是我国挂点标准出台前的过渡。目前，GB 30862-2014 《坠落防护 挂点装置》已经实施，因此删除该部分内容； 2.本次修订，新标准适用范围增加了偏角安装的导轨，为说明安装情况，将示意图作为附录A。 |

## 三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况；

（一）有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系

该标准为我国坠落防护标准体系中的基础性标准，与体系中其他强制性标准保持一致。该标准符合我国其他有关法律及行政法规，与我国有关法律及行政法规无冲突的情况。

（二）配套推荐性标准的制定情况

本标准符合现行法律法规，与标准体系内其他各产品标准互为补充，对带刚性导轨自锁器的必要组成及设计原则等进行了规范，是对标准体系的完善。下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23469 坠落防护 连接器

GB 38454 坠落防护 水平生命线装置

GB 6095 安全带

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

## 四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析；

（一）采标情况

在修订标准过程中主要参考了ISO 10333-4、EN 353-1、EN 353-2、EN 364等标准。由于各国家和地区在市场、使用及监管方面的差异，使得各标准体系在设定和结构间存在一定的差异，ISO 10333-4中将轨道分为垂直轨道、永久垂直绳索与临时垂直绳索；EN 353-1、EN 353-2分别对带刚性导轨的导向式防坠器、带柔性导轨的导向式防坠器做出规定，但EN 353-1中的刚性导轨包含钢丝绳，根据我国的实际应用情况和使用习惯，认为钢丝绳属于柔性导轨，因此本次工作组继续沿用自锁器原有的分类方法对带刚性导轨的自锁器标准进行修订。为了使标准更加符合我国的使用习惯，并与我国现有的坠落防护体系更好的兼容和配套，决定不对上述标准进行采标。

（二）与国际、国外有关法律法规和标准对比情况

本次修订对原有主要技术指标维持旧标准的技术要求，对新增加的主要技术指标与国际标准基本保持一致，详见表4。

表4 与国际同类标准主要技术指标的对比情况

| 主要技术指标 | EN 353-1：2014 | 新国标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体静态强度 承受载荷 | 15kN | 15kN | 新国标与旧国标 及国际标准一致 |
| 缓冲装置静态强度施加载荷 | 2kN | 2kN | 新国标与国际标准一致 |
| 非金属缓冲装置 承受载荷 | 22kN | 22kN | 新国标与国际标准一致 |
| A型阻挡装置承受载荷 | 2kN | 2kN | 新国标与国际标准一致 |
| B型阻挡装置承受载荷 | 12kN | 12kN | 新国标与国际标准一致 |
| 动态性能 冲击力峰值 | 6kN | 6kN | 新国标与旧国标 及国际标准一致 |
| 动态性能坠落距离 | 1m | 1.2m | 新国标与旧国标一致 |
| 工况性能锁止距离 | 0.5m | 0.2m | 新国标采用旧国标动态性能锁止距离 |
| 工况性能坠落距离 | 1m | 1.2m | 新国标采用旧国标动态性能坠落距离 |
| 可靠性 | 无 | 可靠性测试后自锁器均应正常锁止 | 新国标与旧国标一致 |
| 耐腐蚀性 | 金属部件不应出现影响性能的腐蚀现象 | 金属部件不应出现红锈等明显腐蚀 | 新国标与旧国标一致 |
| 特殊环境下 的锁止性能 | 低温环境处理后应正常锁止。 | 高温、低温、浸水、浸油、粉尘环境处理后，均应正常锁止。 | 新国标与旧国标一致 |

在欧洲标准体系中带刚性导轨自锁器的标准为EN 353-1 Personal protective equipment against falls from a height — Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line，其最新版本是EN 353-1：2014，标准中规定了带刚性导轨自锁器的技术要求和测试方法，本次国标修订版本与EN 353-1：2014的主要内容对比见表5。

表5 与国际同类标准主要内容的对比情况

| 标准主要章节 | EN 353-1：2014 | 新国标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1范围 | 适用于与垂直方向成15°夹角之内安装的带刚性导轨的自锁器。 不适用于在任一时间连接多个用户的刚性导轨。 | 适用于与垂直方向成15°夹角之内安装的带刚性导轨的自锁器。 | 新国标适应中国国情，根据制造商意见调整。 |
| 3术语和定义 | 带刚性导轨的自锁器、自锁器、刚性导轨、缓冲装置、坠落距离、锁止距离、连接器、阻挡装置、A型阻挡装置、B型阻挡装置、最大额定载荷、最小额定载荷、支架、导向支架、顶部支架、底部支架、连接点。 | 刚性导轨、自锁器、转向器、缓冲装置、连接器、A型阻挡装置、B型阻挡装置、最大额定载荷、最小额定载荷、支架、锁止距离、坠落距离。 | 新国标根据产品实际及测试情况调整。 |
| 4技术要求 | 4.1材料和结构； 4.2静强度： 4.2.1缓冲装置预加载； 4.4.2带刚性导轨自锁器； 4.2.3阻挡装置； 4.3动态性能和功能： 4.3.1一般要求； 4.3.2性能； 4.3.3功能： 4.3.3.1低温条件； 4.3.3.2与刚性导轨的最小距离； 4.3.3.3回退； 4.3.3.4钢丝绳刚性导轨导向支架； 4.3.3.5侧边坠落； 4.3.3.6侧倾导轨； 4.4耐腐蚀性； 4.5标识和信息。 | 4.1设计和结构； 4.2装配性能； 4.3静态强度： 4.3.1整体静态强度； 4.3.2缓冲装置静态强度； 4.3.3阻挡装置静态强度； 4.4动态性能； 4.5工况性能： 4.5.1正向状态； 4.5.2后仰状态； 4.5.3侧向状态； 4.5.4倾斜状态。 4.6可靠性； 4.7耐腐蚀性； 4.8特殊环境下的锁止性能。 | 新国标根据产品实际情况和中国语言习惯进行调整，整体架构及部分性能与旧国标保持一致。 |
| 5测试方法 | 5.1材料和结构的一般检查； 5.2静态强度测试； 5.2.1缓冲装置和非金属缓冲装置预加载； 5.2.2带刚性导轨的自锁器； 5.2.3阻挡装置； 5.3动态性能和功能测试： 5.3.1测试设备； 5.3.2动态性能； 5.3.3低温条件功能测试； 5.3.4刚性导轨最小距离功能试验； 5.3.5钢丝绳式导轨导向支架的性能测试； 5.3.6回退功能测试； 5.3.7侧落功能试验； 5.3.8侧倾导轨功能试验； 5.4耐腐蚀性测试。 | 5.1设计和结构； 5.2装配性能； 5.3静态强度： 5.3.1整体静态强度； 5.3.2缓冲装置静态强度； 5.3.3阻挡装置静态强度； 5.4整体动态性能； 5.5工况性能： 5.5.1正向状态； 5.5.2后仰状态； 5.5.3侧向状态； 5.5.4倾斜状态。 5.6可靠性； 5.7耐腐蚀性能； 5.8特殊环境下的锁止性能。 | 与技术要求相适应 |
| 6检验规则 | 无 | 6.1检验类别； 6.2出厂检验； 6.3型式检验 | 新国标适应中国国情，与旧国标保持一致。 |
| 7标识 | 6标识 | 7.1自锁器上的永久标识； 7.2导轨上的永久标识。 |  |
| 8制造商提供的信息 | 7制造商提供的信息 | 8制造商提供的信息 |  |

（三）与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

目前我国生产的产品完全有能力满足EN标准体系要求。本次修订增加了装配性能要求、缓冲装置静态强度要求、阻挡装置静态强度要求及工况性能要求，考察更加全面，更加贴合实际使用情况。

标准起草组针对此项目对国内外主流产品进行了比对测试，测试结果均能符合标准要求，汇总见表6。

表6 新增项目比对测试结果汇总

| 样品 类别 | 样品照片 | 装配性能 要求 | 缓冲装置 静态强度要求 | 阻挡装置 静态强度要求 | 工况性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 kN，自锁器不应与导轨分离，且二者均无永久变形。 | 2kN，永久变形≤20 mm | 非金属缓冲装置应能承受22 kN | A型阻挡装置应能承受2 kN | B型阻挡装置应能承受12 kN | 锁止距离≤0.2 m，坠落距离≤1.2 m |
| 合资 |  | 未分离 无永久变形 | 无永久变形 | 未断裂 | 未断裂 | 未断裂 | 锁止距离：0.06m 坠落距离：0.85m |
| 合资 |  | 未分离 无永久变形 | 无永久变形 | 未断裂 | 未断裂 | 未断裂 | 锁止距离：0.03m 坠落距离：0.92m |
| 合资 |  | 未分离 无永久变形 | 无永久变形 | 未断裂 | 未断裂 | 未断裂 | 锁止距离：0.07m 坠落距离：0.85m |
| 合资 |  | 未分离 无永久变形 | 无永久变形 | 未断裂 | 未断裂 | 未断裂 | 锁止距离：0.07m 坠落距离：0.80m |
| 国产 |  | 未分离 无永久变形 | 无永久变形 | 未断裂 | 未断裂 | 未断裂 | 锁止距离：0.03m 坠落距离：0.86m |
| 国产 |  | 未分离 无永久变形 | 无永久变形 | 未断裂 | 未断裂 | 未断裂 | 锁止距离：0.03m 坠落距离：0.86m |
| 国产 |  | 未分离 无永久变形 | 无永久变形 | 未断裂 | 未断裂 | 未断裂 | 锁止距离：0.06m 坠落距离：0.85m |
| 国产 |  | 未分离 无永久变形 | 无永久变形 | 未断裂 | 未断裂 | 未断裂 | 锁止距离：0.03m 坠落距离：0.92m |

## 五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 六、强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

（一）过渡期建议及理由（实施标准需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间等）

参考同类标准，该标准的过渡期建议为6个月至12个月。标准实施需要相关产品生产厂家对产品标识包装等进行更新，投入成本在企业正常生产成本范围之内，老旧产品的退出市场时间建议不超过3年。

（二）实施标准可能产生的社会和经济影响等

标准的实施对我国坠落防护标准体系的完善起到了至关重要的作用，标准将确定坠落防护装备的产品设计及生产工艺原则，将对我国坠落防护标准体系内的其他标准起到统一协调的作用，促进各相关标准的相互引用及有效实施。

## 七、实施强制性国家标准有关的政策措施（包括实施监督管理部门以及对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等）

（一）实施监督管理部门

标准文件的实施监督管理部门为应急管理部，以及各级应急管理部门和其他对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门。

（二）对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

对违反强制性国家标准的行为相关实施监管管理部门应依据、中华人民共和国《标准化法》《强制性国家标准管理办法》等法律法规及部门规章进行处理。

## 八、是否需要对外通报的建议及理由（通报与否均应说明理由）

建议对外通报。理由如下：

1.国际范围内，带刚性导轨自锁器使用较为广泛，各主要经济体均有相应标准使用，对外通报有助于各国了解我国带刚性导轨自锁器的质量水平，促进国内外技术交流。

2.新版GB 24542主要参考了ISO 10333-4、EN 353-1、EN 353-2、EN 364标准，但根据我国应用实际进行了调整和完善，刚性导轨的类别和部分技术要求及实验方法不同于ISO 10333-4、EN 353-1、EN 353-2、EN 364。标准通报有助于各国了解我国带刚性导轨自锁器产品的技术要求，促进我国带刚性导轨自锁器产品进入国际市场。

3.对外通报也有助于将国外先进产品引入我国市场，有助于进一步提高我国带刚性导轨自锁器产品的技术水平，提高产品使用人员的防护能力。

## 九、废止现行有关标准的建议

该标准公布实施后应废止GB 24542-2009《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》国家标准。

## 十、涉及专利的有关说明

无。

## 十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程和服务目录

标准所涉及的产品主要有：带刚性导轨的自锁器、连接器、水平生命线装置及安全带等。

## 十二、其他应予以说明的事项

无。

北京市劳动保护科学研究所

《坠落防护 带刚性导轨的自锁器》标准起草小组

2021年8月